## Slide 1: УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ КАТЕДРА „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА И МАШИНОСТРОЕНЕТО“
ОТЧЕТ НА
ПРОЕКТ № НИХ-480 /2023
ПРОУЧВАНЕ РАБОТАТА НА СИСТЕМА ЗА РЕЦИРКУЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ И НИВОТО НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ АВТОМОБИЛИ В ГРАДСКА СРЕДА

## Slide 2: Ръководител: доц. д-р Васил Бобев
КОЛЕКТИВ
Колектив
н.з н.с., име, презиме, фамилия | Основна месторабота
Проф. д-р Лило Петков Кунчев | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Доц. д-р Магдалена Христова Дюлгерова | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Доц. д-р Йорданка Цанкова Ташева | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Доц. д-р Васил Станков Бобев | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Гл. ас. д-р Златин Андреев Георгиев | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Ас. Тончо Иванов Боюков | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Ас. Симона Ивова Хесапчиева | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Даниел Вълчев | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, студент
Георги Иванов | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, студент

## Slide 3: ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА СА ПЛАНИРАНИ И ИЗПЪЛНЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
Проучване и анализ на структурата и принципа на работа на изпускателната система;
Определяне на схема за тестване работата на горивната и изпускателната системи с газоанализатор;
Проучване на предлаганата компютъризирана диагностична апаратура от фирми в България.
Разгледани са професионални уреди за анализиране на нивото на вредните емисии от автомобили в градска среда.
Газ анализатор – одобрен тип с MID серттификат:
Модел: CAP3010+S; Производител CAPELEC, Франция

## Slide 4: ГАЗ АНАЛИЗАТОР ЗА ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БЕВЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ МОДЕЛ TEXA

## Slide 5: Анализ на екологичните групи и приноса на контролните параметри посредством измервания, направени със съвременни уреди за анализ на изходящите газове
Според действащата у нас нормативна уредба екологичните групи се определят в зависимост от екологичната категория (EURO) или датата на първата им регистрация на автомобила. По време на годишните технически прегледи на автомобила се извършва един реален тест с газ анализатор за нивото на отделяния въглероден оксид (СО) при празен ход и при подаване на газ. При бензиновите двигатели за определяне на екологичната категория е валидно само това, а за дизеловите двигатели се измерва и димност
Методи за диагностика на система за рециркулиране на отработените газове и на нивото на вредните емисии на автомобили
През втората година работата продължи с извършването на следните дейности свързани с избора на методите за диагностика.
Прилагане на статистически методи и алгоритъм за регресия за създаване на схема за оптимизиране на диагностиката и сервизните интервали на горивната и изпускателната системи

## Slide 6: Използвани статистически тестове за оценка на разликите
t-тест: t-тестът се използва за сравняване на средните стойности между две групи с цел да се определи дали разликите между тях са статистически значими. Приема се, че данните са приблизително нормално разпределени и че дисперсиите на двете групи са хомогенни. Този тест може да покаже дали средните стойности на емисиите при пътни измервания и лабораторни тестове със случайни участъци се различават съществено.
Mann-Whitney U тест: Mann-Whitney U тестът е непараметричен тест, който се прилага, когато данните не следват нормално разпределение или когато изискванията за t-тест не са изпълнени. Той сравнява медианите на две независими групи и оценява дали разпределенията на двете групи са различни. Тук е използван за сравняване на разпределенията на пътни измервания с лабораторни тестове, при които точно се възпроизвежда скоростният профил от реални условия
Тестът Shapiro-Wilk е статистически тест, използван за проверка на хипотезата, че даден набор от данни идва от разпределение с нормално разпределение.
Лабораторни тестове със случаен избор на измервателни участъци са експериментални тестове, при които се използва метод за случайно избиране на участъци или интервали от данни за измерване на определени параметри.
.

## Slide 7: Разработване на лабораторно упражнение за прилагане на съвременни методи на диагностика и техническо обслужване на изпускателна уредба
Предложение за разработка на лабораторно упражнение, базирано на данни от измерване на емисиите и анализ на отработените газове. Това упражнение има за цел да предостави практически опит със съвременни методи за анализ на отработени газове и диагностика на изпускателната уредба.
Лабораторно упражнение: Диагностика на изпускателна уредба и анализ на емисиите на отработени газове
Цели на упражнението:
Проучване на принципите на работа на системата за изпускане и рециркулация на отработените газове;
Провеждане на тестове за измерване на емисиите на CO, HC и NOx и анализ на резултатите;
Прилагане на статистически методи за интерпретация на емисионни данни и оценка на съответствието с екологичните стандарти.

## Slide 8: Разработване на лабораторно упражнение за прилагане на съвременни методи на диагностика и техническо обслужване на изпускателна уредба
Обзор на упражнението: В рамките на упражнението студентите ще извършват емисионни измервания върху автомобил с помощта на газоанализатор и ще проведат анализ на данните с помощта на t-тест и Mann-Whitney U тест за оценка на разликите между пътни и лабораторни тестове. Това ще им помогне да оценят разликите в емисиите при различни условия и да разберат значението на правилната методология за тестване на емисиите.
Оборудване и материали:
Газоанализатор (за измерване на CO, HC и NOx);
Компютър със софтуер за статистически анализ;
Автомобил (бензинов или дизелов);
Лабораторен протокол за записване на резултати.
Етапи на упражнението:
1. Подготовка и настройка на измервателната техника
Запознаване се с принципа на работа на газоанализатора;
Калибриране на оборудването, като се следват инструкциите за безопасност;
Преглед на автомобила и проверка за видими дефекти по изпускателната система.

## Slide 9: Разработване на лабораторно упражнение за прилагане на съвременни методи на диагностика и техническо обслужване на изпускателна уредба
2. Измерване на емисиите при различни условия
Пътен тест: Измерване на стойностите на CO, HC и NOx, докато автомобилът се движи по определен маршрут в градски условия. Регистрирана на моментните стойности и записване на резултатите;
Лабораторен тест: Извършване на измерване при лабораторни условия, възпроизвеждайки профил на скоростта, близък до реалния пътен тест. Записване на данните.
3. Анализ на емисионните фактори
Анализиране на средните стойности на емисиите, като се сравяват с лабораторните и пътните тестове;
Определяне на доверителните интервали за измерените емисии, както и съответствията на данните с нормалното разпределение.
4. Статистическа обработка на данните
Използване на t-тест за сравнение на средните стойности на емисиите при различни условия;
При неспазване на условията за t-тест, да се прилага „Mann-Whitney U“ тест, за да се провери значимостта на разликите между пътния и лабораторния тест със случайни участъци;
Запис и интерпретация на резултатите от статистическите тестове.

## Slide 10: Разработване на лабораторно упражнение за прилагане на съвременни методи на диагностика и техническо обслужване на изпускателна уредба
5. Оценка на резултатите и обсъждане
На базата на статистическите анализи се обсъждат разликите между емисиите, измерени в пътни условия и в лабораторни условия (ако има такива).
Оценка на ефективността на изпускателната система и възможностите за нейното оптимизиране чрез контрол на скоростта и рециркулация на отработените газове.
Записване на наблюденията за влиянието на скоростта и ускорението върху нивото на емисиите и обсъждане на предложения за подобрения.
Заключение:
Упражнение е предназначено да развие умения за работа с диагностично оборудване, да въведе студентите в анализа на емисиите и статистическите методи, като така се подпомогне прилагането на съвременни стандарти за автомобилна екология.
Студентите трябва да представят отчет с анализ на измерванията, включващ статистическите изчисления, доверителните интервали и заключения за ефективността на изпускателната уредба. Тези данни ще бъдат използвани, за да се разработят препоръки за оптимизиране на сервизните интервали и диагностиката на изпускателната система на автомобилите в градски условия.

## Slide 11: Анализ и статистическа оценка на градския трафик на база на екологичните групи
Настоящото изследване има за цел да анализира емисиите на въглероден оксид (CO), азотни оксиди (NOx) и въглеводороди (HC) от автомобили при различни условия на тестиране и шофиране, както и да оцени статистическата значимост на различията между емисионните стойности, получени при пътни и лабораторни условия.
Измервания на емисионни фактори на вредни газове
Тестовете обхващат измервания на емисиите на CO, HC и NO от 20 пътнически автомобила в реални пътни условия, използвайки бордова техника. Проведени са измервания по пет различни маршрута, за да се отчетат различните условия като трафик, скорост и характеристиките на пътя. При средна стойност на емисиите в реална среда са установени следните резултати:
Дизелови автомобили: средна стойност от 3,96 g/km за CO, 0,32 g/km за HC и 0,52 g/km за NO;
Бензинови автомобили: средна стойност от 7,22 g/km за CO, 0,17 g/km за HC и 0,63 g/km за NO.
Проучването потвърждава, че скоростта и ускорението значително влияят върху нивата на емисиите, като минимални стойности се постигат при скорости между 40–60 km/h и ускорение в диапазона от -0,5 до 0,5 m/s².
Лабораторни тестове и статистически анализ
Емисиите са анализирани както при пътни, така и в лабораторни условия при две различни настройки: точно възпроизвеждане на профила на скоростта от пътните тестове и случайно подбрани участъци. Средните стойности за CO при лабораторни тестове са 6,8 g/km с точно възпроизвеждане на скоростта и 6,5 g/km при случайния избор на измервателни участъци. Разликите в средните стойности от пътните и лабораторните тестове са значителни:
За лабораторните тестове със случайни участъци отклонението е 15% в сравнение с пътните тестове, докато при точно възпроизвеждане на скоростния профил разликата е 18,8%.

## Slide 12: Анализ и статистическа оценка на градския трафик на база на екологичните групи
Статистически тестове за оценка на разликите
Използвани са различни статистически тестове за оценка на разликите между различните условия на тестване:
t-тест за пътни измервания и лабораторни тестове със случайни участъци: При теста нивата на CO, т-тестът дава статистическа стойност от:
t = 15,995, t = 15,995, t = 15,995 и p-стойност p = 7,378×10−12,
p = 7,378 \times 10^{-12}, p = 7,378 ×10−12, показваща значима разлика между двете групи измервания.
Mann-Whitney U тест за пътен тест и лабораторен тест с точно възпроизвеждане на скоростта:
Този тест дава стойност W = 80W = 80W = 80 и p-стойност p = 0,0037p = 0,0037, p = 0,0037, което е показателно за съществени разлики в разпределенията на емисиите между лабораторния и пътния тест при точно възпроизвеждане на скоростния профил.
Сравнение на лабораторни тестове:
Разликите между двата лабораторни теста бяха анализирани с Mann-Whitney U тест, като тестовата статистика W = 30,5 и p-стойността p = 0,0002p = 0,0002p=0,0002 отново показват статистически значима разлика между двете условия на тестиране. Тези резултати потвърждават, че методът на случайно подбрани участъци води до различия в емисиите в сравнение с точното възпроизвеждане на профила на скоростта.

## Slide 13: Анализ и статистическа оценка на градския трафик на база на екологичните групи
Статистически тестове за оценка на разликите
Използвани са различни статистически тестове за оценка на разликите между различните условия на тестване:
t-тест за пътни измервания и лабораторни тестове със случайни участъци: При теста нивата на CO, т-тестът дава статистическа стойност от:
t = 15,995, t = 15,995, t = 15,995 и p-стойност p = 7,378×10−12,
p = 7,378 \times 10^{-12}, p = 7,378 ×10−12, показваща значима разлика между двете групи измервания.
Mann-Whitney U тест за пътен тест и лабораторен тест с точно възпроизвеждане на скоростта:
Този тест дава стойност W = 80W = 80W = 80 и p-стойност p = 0,0037p = 0,0037, p = 0,0037, което е показателно за съществени разлики в разпределенията на емисиите между лабораторния и пътния тест при точно възпроизвеждане на скоростния профил.
Сравнение на лабораторни тестове:
Разликите между двата лабораторни теста бяха анализирани с Mann-Whitney U тест, като тестовата статистика W = 30,5 и p-стойността p = 0,0002p = 0,0002p=0,0002 отново показват статистически значима разлика между двете условия на тестиране. Тези резултати потвърждават, че методът на случайно подбрани участъци води до различия в емисиите в сравнение с точното възпроизвеждане на профила на скоростта.

## Slide 14: Анализ и статистическа оценка на градския трафик на база на екологичните групи
Емисии на NOx и HC
Емисиите на азотни оксиди и въглеводороди също показва значителни различия между лабораторните и пътните тестове. За NOx:
Средните стойности са 1,23 g/km при лабораторен тест с точно възпроизвеждане на скоростта и 1,09 g/km при случаен избор на участъци.
Същевременно анализът на въглеводородните емисии (HC) показва значителни разлики:
Средната стойност при пътен тест е 1,74 g/km, в сравнение с 1,03 g/km при лабораторен тест с точно възпроизвеждане на скоростния профил, което създава разлика от 59,2%.
Заключение
Получените резултати потвърждават, че лабораторните тестове, макар и полезни за стандартни условия на измерване, не напълно отразяват реалните условия на пътя, особено по отношение на скоростта и вариациите в трафика. Разликите в емисионните нива показват необходимостта от адаптиране на методите за оценка на емисиите в реални условия. Статистическите тестове (t-тест и Mann-Whitney U) ясно демонстрират значими разлики между измерванията в пътни и лабораторни условия, като същевременно показват необходимостта от нови, адаптирани методи за измерване на емисиите в градска среда.

## Slide 15: ПУБЛИКАЦИИ:
Tasheva Y., E. Dimitrov, L. Kunchev, Effect of treated gasoil under effective performance of engine, Oxidation communications, 46, (2)Tasheva Y., E. Dimitrov, L. Kunchev, Effect of treated gasoil under effective performance of engine, Oxidation communications, 46, (2), p.536, 2023, SJR:0.22; Q3 Scopus, www.scibulcom.net;
Tasheva Y., E. Dimitrov, L. Kunchev, Exploration comparison of contemporary diesel blends under effective performance of engine, Oxid. Commun., 46, 2, 2023, p.434.

## Slide 16: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПЪРВА ГОДИНА
финансов отчет
 | Проучване работата на система за рециркулиране на отработили газове и нивото на вредните емисии от автомобили в градска среда | 
 | Получени средства: 7200,00 лв Изразходени средства: 6873,72 лв Ръководител: доц. д-р Васил Бобев Срок на проекта: 2 години | 
№ по ред |  | Сума
1. Към перо "Дълготрайни материални активи" (над праг за същественост): |  | 
1.1 | Газ анализатор | 4615.00
Общо : |  | 4615.00
2. Към перо "Други материали и активи" : |  | 
1.1 | Термокамера | 556.88
1.2 | Компютърни консумати | 851.84
Общо : |  | 1408.72
3. Към перо "Програмни продукти и литература": |  | 
 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00

## Slide 17: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПЪРВА ГОДИНА
продължение
4. Към перо "Външни услуги": |  | 
4.1 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00
5. Към перо "Такси правоучастия" |  | 
5.1 |  | 0.00
Общо: |  | 0.00
6. Към перо "Командировки": |  | 
6.1 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00
7. Към перо "Заплащане на възнаграждения": |  | 
7.1 | Заплащане на членовете на екипа | 0.00
Общо : |  | 0.00
8. Към перо "Рецензенти": |  | 
8.1 | Заплащане на рецензенти по отчета | 130.00
Общо : |  | 130.00
9. Към перо "Административно/финансово-счетоводно обслужване": |  | 
9.1 | 10% от стойността на договора | 720.00
Общо : |  | 720.00
Общо извършени разходи по проекта: |  | 6873.72

## Slide 18: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ВТОРА ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 | Получени средства: 2000,00 лв Изразходени средства: 1673,72 лв Ръководител: доц. д-р Васил Бобев Срок на проекта: 2 години | 
№ по ред |  | Сума
1. Към перо "Дълготрайни материални активи" (над праг за същественост): |  | 
1.1 | Газ анализатор | 0.00
Общо : |  | 0.00
2. Към перо "Други материали и активи" : |  | 
1.1 | Термокамера | 556.88
1.1 | Компютърни консумати | 851.84
Общо : |  | 1408.72
3. Към перо "Програмни продукти и литература": |  | 
 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00
4. Към перо "Външни услуги": |  | 
4.1 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00

## Slide 19: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ВТОРА ГОДИНА
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
5. Към перо "Такси правоучастия" |  | 
5.1 |  | 0.00
Общо: |  | 0.00
6. Към перо "Командировки": |  | 
6.1 |  | 0.00
Общо : |  | 0.00
7. Към перо "Заплащане на възнаграждения": |  | 
7.1 | Заплащане на членовете на екипа | 0.00
Общо : |  | 0.00
8. Към перо "Рецензенти": |  | 
8.1 | Заплащане на рецензенти по отчета | 65.00
Общо : |  | 65.00
9. Към перо "Административно/финансово-счетоводно обслужване": |  | 
9.1 | 10% от стойността на договора | 200.00
Общо : |  | 200.00
Общо извършени разходи по проекта: |  | 1673.72